## Slide 1: Prístupové siete
časť 3.: Druhy prístupových sietí
- pokračovanie - ďalšie druhy:
Rádiové siete, TV kábelový rozvod, využitie energetických vedení
prednášky č. 6, 7 – 2014/15 - ZS

## Slide 2: 3.4 Rádiové prístupové siete
šírenie signálu voľným priestorom pomocou (neviditeľných) e-m vĺn v takých frekv.pásmach pre ktoré je to efektívne
rádio (DV, SV, KV, VKV), TV pásma, pásma mobil. telef. sietí, družic. spoje, a nakoniec desiatky GHz pre RR spoje a širokopásmové PrS
výlučne rádiové (príp. s retranslač.stanicami) alebo možná kombinácia s káblovými prostriedkami
výhody: ...., nevýhody.....
RITL – Radio In The Loop, aj iné názvy (RLL-Radio Local Loop, WLL-Wireless Local Loop)
- všeobecné vlastnosti RLL: ETSI ETR 139

## Slide 3
Typ delenia | Druh rádiových prostriedkov | 
Šírka pásma | Úzkopásmové | Širokopásmové
Smer prenosu | Distribučné – jednosmerné | S obojsmernou komunikáciou
Usporiadanie | bod - bod | Bod – mnoho bodov
Mobilita účastníka | Pevná bezdrôtová prípojka | Mobilný terminál
Využité prostriedky | Pozemné | Družicové (aj iné...)
pozri aj obrázok ďalej
Ďalšie delenie: podľa poskytovaných služieb (telef., dátové, ...)
podľa metódy zdieľania prenosovej kapacity: ...
modulačné metódy: ...
privátne a verejné
(a ďalšie delenie)
Delenie rádiových prenosových prostriedkov:
Tab. 3.4.1

## Slide 4
možnosti včlenenia rádiového úseku do PrS:
      bezšnúrový telefón
      bezdrôtové PrS (RLL – Radio in the Local Loop)
      mobilná bunková sieť
Obr.3.4.1 Rádiová sieťv PrS: a)bezšnúrový telefón s individuálnym pripojením, b) bezšnúrový telefón so spoločným pripojením, c)mobilná bunková sieť

## Slide 5
RLL
Obr.3.4.2 Referenčný model RLL všeobecne. SS – pevná sieť, BSC- Base Station Controller, BS – Base Station, RT- Radio termination, Terminal equipment, IF – rozhrania, OAM-Operation, Admin. and Maintenance (súbor funkcií pre...), NMA-Network Management Agent

## Slide 6
Obr.3.4.3 Rádiový spoj typu bod-bod
Obr.3.4.4 Princíp RLL v transportnej časti prístupovej siete

## Slide 7
Bezšnúrový telefón (CT – Cordless telephone) a systém DECT
Obr.3.4.5 Všeobecný referenčný model systému DECT
Obr.3.4.6 : Architektúra DECT v prístupovej sieti
FRT-Fixed Radio Termination
PRT- Portable Radio Termination

## Slide 8
DECT-pokračovanie
úzkopásmový bezdrôtový prístup k verejnej alebo privátnej sieti
aj typ P-MP a zložité aplikácie podobné mobilným sieťam
3 generácie (CT1, CT2, CT3  DECT)
je základom pre UMTS
8
The base unit and handset of a British Telecom DECT cordless telephone
zdroj: Wikipedia
Obr.- zdroj: PANASONIC‑KX‑TG5673.jpeg

## Slide 9
foto: http://trak.in/wp-content/uploads/2007/06/sadhu_mobile.jpg
Mobilná rádiová sieť

## Slide 10
Mobilná rádiová sieť
Obr.3.4.7 Mobilný komunikačný systém (MS-mobilná stanica)
- bunkový systém s frekvenčným plánovním a opakovaním nosných frekvencií
Generácie:
1G (80.roky)– analóg. úzkopásmová FM(FDMA), len národné systémy, 450-900MHz
2G – (90-te r.)-GSM,IS-95; úzkopásm. TDMA, neskoršie širokopásm. CDMA, up 890-915, down 935-960MHz, 13kbps obojsmerne,
2,5G alebo GSM 2+ = GPRS, tiež HSCSD (High Speed Circuit Switched Data-prepojovanie okruhov); 57,6kbps, bezpečnosť, roaming.
EDGE – medzi GSM a IMT-2000
3G (neskoršie 90-te r.)- UMTS a iné (IMT-2000), v 2. fáze IP oporná sieť (TCP/IP protokol, rádiová sieť UTRAN = UMTS Terrestrial Radio Access Network )
4G – LTE, LTE-A (MIMO, ...
5G – už sa na tom pracuje

## Slide 11
Mobilná komunikačná sieť
Obr.3.4.8 Bunková štruktúra siete GSM. Handover (Handoff) – riadený proces prepnutia, presúvania hovoru medzi rôznymi kanálmi pri prechode do susednej bunky. Frekvenčné plánovanie a frekv. opakovanie...
MS-mobilná stanica, BS-bázová stanica,BSC-Base Station Controller (riadiaci stupeň BS), GMSC-Gateway Mobile Switching Centre (prípojná rádiotelef.ústredňa, HLR- Home Location Register (register domácich účastníkov), VLR-Visitor Location Register (register návštevníkov)

## Slide 12
Mobilná komunikačná sieť
Obr.3.4.9 Bloková schéma siete GSM (vysvetlenie skratiek pozri aj ďalej)

## Slide 13
Mobilná komunikačná sieť
Obr.3.4.10 Bloková schéma siete GSM podrobnejšie

## Slide 14
14
Takže základné princípy mobilnej siete súvisiace s bunkovou architektúrou:
bunková architektúra
nízky výkon vysielačov BS
frekvenčné opakovanie a frekvenčné plánovanie
handover, handoff
roaming

## Slide 15
GPRS (General Packet Radio Service) – mobilná dátová služba, prístupná pre užív. GSM (... a mobilov IS-136) – pre služby WAP (Wireless Application Protocol), SMS, MMS a e-mail a www-prístup – vysoké dátové rýchlosti, v kombinácii s 2G  „2,5G“ („dva-a-poltá“ generácia)
UMTS – Universal Mobile Telcom. System (Rel99) – uprednostnená evolúcia, vyvinutý ETSI, 3G mobilný systém zo zdokonaleného GSM (zdokonalená architektúra-báz.stanice/NodeB,atď); W-CDMA; ATM prenos; prístup k www a iným dátovým službám; do 14Mbps - pri obmedzenej mobilite; 348 kbps v dopravných prostr. do 120 km/h. Ďalšie vývojové stupne smerom k zvyšovaniu rýchlosti: HSDPA-High Speed Downlink Packed Access, 14,4Mbps,HSUPA-High Speed Uplink Packed Access, 28,8Mbps, HSPA+(štandard Rel.7)-ďalšie navýšenie vďaka viacstavovým moduláciám QAM, MIMO-Multiple Input Multiple Output -technike viacnásobného vysielania a príjmu, novým typom prijímačov. Prešiel vývinom: R4,R5,R6,R7, nakoniec R8=LTE
historická perlička: paging – jednosmerné rádiové systémy (prenos dát len smerom ku KZ) – pre menšie neverejné, ale aj pre väčšie verejné oblasti
EDGE (označovaná ako 3G alebo skôr 2,75G) – Enhanced Data rates for GSM Evolution – vyvinutá ITU; medzistupeň medzi GSM a IMT-2000; vyššie rýchlosti s efektívnejším kódovaním (zaviedli 8PSK); celkovo 384kbps
IMT-2000 – (International Mobile Telecommunication)- vyvinutý ITU – tiež 3G

## Slide 16
Obr.3.4.11 Niekdajšia predstava 4G: nie globálny štandard (snaha o spoločný 3G štandard stroskotala), ale kombinácia rôznych prístupových technológií navzájom sa dopĺňajúcich, v rôz. rádiových prostrediach a prepojených flexibilnou opornou sieťou

## Slide 17
najnovšie nastupujúce technológie:
LTE – Long Time Evolution – (E-UTRAN – Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) – 3GPP Rel-8 a -9
– „3,9 G“ – technológia kvôli zvýšeniu kapacity a rýchlosti mobil.sietí (100 Mbps down, 50 Mbps up, škálovateľná prenosová š.pásma, OFDM a MIMO technológia na fyz. vrstve, smart antény, viacnásobný prijímač/vysielač a princíp MRC – Maximal Ratio Combining)
– 1.komerčné spustenie v dec. 2009 v Škandinávii, predpokladaná finalizácia v r. 2011 a globálne rozšírenie ako prirodzený prechod od viacerých 2G a 3G systémov, ako aj GSM a UMTS
zdroj: Motorola technical white paper
pozn.: 3GPP – 3rd Generation Partnership Project – Partnerský projekt pre mobil.systémy 3. generácie
Tab. Hlavné špecifikácie LTE
Parameter | Požiadavka
Špičková dát.rýchlosť | DL:100 Mbps UL: 50 Mbps (pre 20 MHz spektrum)
Podpora mobility | Do 500 km/h, ale optimalizované pre malé rýchlosti 0-15 km/h
Control plane latency (odozva...) | <100ms (prechod do aktívneho stavu)
Odozva užívateľskej vrstvy | <5ms
Kapacita kontrolnej roviny | >200 užívateľov na bunku (pri 5MHz spektre)
Pokrytie | 5-100 km s malou degradáciou nad 30 km
Flexibilita spektra | 1,25; 2,5; 5; 10; 15 a 20 MHz
novší: LTE-Advanced...

## Slide 18
UE - User Equipment
e-UTRA – air interface for LTE (evolved UMTS Terrestrial Radio Access) – nové rozhranie nekompatibilné s W-CDMA; používa OFDM pre down a SC-FDMA pre uplink
EPC - Evolved Packet Core
eNB - evolved Base station, (eNodeB) – riadi mobily v 1 alebo viacerých bunkách

## Slide 19
Aktuálne (okt.2013): down 300 Mbps, up 75 Mbps, latency do 5 ms, flexibilita pásma od 1,4 MHz do 20 MHz, podpora FDD aj TDD, IP sieťová architektúra zvaná EPC (Evolved Packed Core), bezproblémový handover pre hlas aj dáta,
Obr.: Adoption of LTE technology as of June 26, 2013:
red: Countries with commercial LTE service
dark blue: Countries with commercial LTE network deployment on-going or planned
sky blue: Countries with LTE trial systems (pre-commitment)
zdroj:Wikipedia

## Slide 20
GERAN-Generic Radio Access Netw., UTRAN-UMTS Terrestrial RAN, možnosti komunikácie v LTE-A
e-UTRA – air interface for LTE (evolved UMTS Terrestrial Radio Access) – nové royhranie nekompatibilné s W-CDMA, používa OFDM pre down a SC-FDMA pre uplink

## Slide 21
architektúra SAE (System Architecture Evolution) – oddelená riadiaca a užívateľská prevádzka, MME- Mobility Management Entity, SGW-Serving Gateway, HSS-Home Susbscriber Server (centrálna databáza), ePDG-evolvet Packet Data Gateway

## Slide 23
definícia 4G – v súčasnosti:
ITU-R  IMT-Advanced špecifikácie: špič. rýchlosť 100 Mbps pre vysokomobilný príjem (vo vlaku a automobile) a 1 Gbps pre pomalo-mobilných užívateľov (pešia chôdza a stacionárny príjem)
- súčasné technológie LTE a WiMAX dosahujú tieto rýchlosti, i keď nie všetky požiadavky, a už používajú označenie 4G, čo bolo v r. 2010 oficiálne uznané aj ITU 

## Slide 24
mnohobodové usporiadanie označované tiež LMDS (Local Multipoint Distribution Systems) – pevný rádiový prístup v pásme 28-32 GHz- alternatíva kábelovej PrS-bunky, rozdelené na sektory obsluhované z BS cez rádiové rozhranie; BS sú pripojené k chrbticovej sieti; väčšinou ATM technológia; licencované (s garantovanou QoS) a nelicencované (tzv. generálna licencia, WLAN); TDMA, FDMA aj CDMA; náchylné na rušenie dažďom, vegetáciou
MMDS – (Multichannel Multipoint Distribution System) – alebo tzv. „bezdrôtová káblovka“ – využíva sa napr. pre distribúciu dig. TV sig. (DVB-C) v pásmach 2-3 GHz, ale aj dátové služby a prístup k Intern.;podmienka priamej viditeľnosti pre zabezpečenie kvalitného príjmu (podobný je MVDS-Multipoint Video Distribution Service)
WLAN (Wireless Local Area Network- bezdrôtové lokálne siete – krátky dosah):
    - rádiové
    - IR (infračervené)
- nepohyblivý AP (Access Point) pripojený ku LAN (napr. Ethernet) + koncová stanica (klient = sieťový adaptér, vysielač, prijímač, anténa, atď.); ale môže byť aj ad-hoc sieť bez AP a bez podpornej infraštruktúry (stanice komunikujú priamo)
štandardy IEEE 802.11, HIPERLAN, HomeRF: ...
Širokopásmové prístupové systémy FWA (Fixed Wireless Access)
FWA v pásme 26/28 GHz sú licencované, drahé, pre organizácie

## Slide 25
WiFi – bezdrôtová technológia, značka spoločnosti WiFi Alliance, pre rozšírenie možností prepojenia a pripojenia v rámci LAN (WLAN)
-štandard IEEE 802.11b (prvý používaný), 2,4 GHz pásmo, rušené MV-rúrami, bezšnúr.telefónmi a Bluetooth; 802.11a – 5GHz - nie je rušený, nie je nutný LOS, využitie odrazov v technológii OFDM. (Sú aj ďalšie štandardy 802.11...)
nelicencované pásma, na krátke vzdialenosti (v rámci budovy alebo pozemku, do 11 Mbps), ale bez prekážok aj desiatky km (údajne; až 54 Mbps), čím väčšie vzdial.-tým menšie prenos rýchlosti, ...
WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access – systém spoločnosti WiMAX Forum; ona zároveň certifikuje všetko, čo má niesť značku WiMAX
bezdrôtový širokopásmový prístup v rámci poslednej míle v rámci veľkých oblastí, alternatíva ku káblom a DSL (možnosť surfovať po Internete bez hubu, routera, switcha;P2P aj úplný bunkový mobilný prístup...)
štandardizovaný v IEEE 802.16 (neustále dopĺňaný, naposledy v r.2010; 802.16-2004- Wireless MAN), prenos na dlhé vzdial., technológia podobná mobil. telefónii ale pre prístup k Internetu; licenc. (QoS) aj nelicenc. spektrum
...

## Slide 26
WPAN (Wireless Personal Area Network)
kratší dosah než WLAN
technológie Bluetooth (max. 10 m – náhrada kábla, 2,4 GHz, 802.15.1), ZigBee (max. 75m, 802.15.4), HomeRF (nevyvíja sa už, prekonaný WiFi a BlueTooth; bol pre zdieľanie dát domácimi zariadeniami)

## Slide 27
Obr.3.4.12 Rozdelenie RRL systémov (Radio Relay Link)
Rádio-reléové linky - RRL
- pevný prístupový bod + väčšinou pevný úč. terminál (systém bod-bod)
-prenos. rýchlosti od E1 (2Mbps) cez E3 až k STM1(155Mbps), 40-60 km (3,6 až 10,86 GHz), kratšie regionálne dosahy (13 až 60 GHz), pásma a kanály a ich oddelenie H/V polarizáciou a QAM moduláciou

## Slide 28
Tab.3.4.2 Pásma používané pre RR (rádio-reléový) prenos bod-bod
Chrbtové siete – do 11 GHz |  |  | Prístupové siete - nad 11 GHz | 
Označenie | Rozsah [GHz] |  | Označenie | Rozsah [GHz]
0,8 | 0,79 až 0,96 |  | 13 | 12,7-13,3
1,5 | 1,43 – 1,53 |  | 15 | 14,5-15,3
2 | 1,7–1,9 a 1,9-2,3 |  | 18 | 17,7-19,7
2,4 | 2,3-2,5 |  | 23 | 22-23,6
2U | 2,5-2,7 |  | 26 | 24,5-26,5
4 | 3,6-4,2 |  | 29 | 27,5-29,5
5 | 4,4-5 |  | 38 | 37-39,5
6LL | 5,6-6,2 |  | 55 | 54-57,5
6L | 5,9-6,4 |  |  | 
6U | 6,4-7,1 |  |  | 
7 | 7,1-7,4 a 7,4-7,7 |  |  | 
8 | 7,7-8,2 a 8,2-8,5 |  |  | 
8U | 7,1-8,4 |  |  | 
10 | 10,5-10,7 |  |  | 
11 | 10,7-11,7 |  |  | 

## Slide 29
Tab.3.4.3 Šírky kanálov v RRS a možné kombinácie dig. tokov STM
Obr.: Príklad frekvenčnej schémy RR kanálov v pásme 6U (frekvenčne tesne vedľa seba, líšia sa polarizáciou: H-Horizontal, V-Vertical)
Šírka pásma | Digitálny tok | Počet stavov - modulácia
20 MHz | STM-1 | 256 (512)-QAM
40 MHz | STM-1 | 32 (64)-QAM
 | 2 x STM-1 | 32(64)-QAM / XPIC
 | 2 x STM-1 | 512-QAM
80 MHz | 2 x STM-1 | 64-QAM
 | 4xSTM-1 | 64-QAM / XPIC
 | STM-4 | 64-QAM / XPIC
XPIC – prídavné obvody pre potlačenie interferencií pri využití rozdielnych polarizácií vlny na 1 frekvencii |  | 

## Slide 30
Cognitive radio - CR
inteligentné rádio, kt. môže byť programované a dynamicky konfigurované
1998 / Joseph Mitola
využitie toho najlepšieho dostupného bezdrôt. kanála a prispôsobovanie tomu svojich parametrov
použité technológie: softvérovo definované rádio (SDR), OFDM, spectrum pooling, emergency network, cognitive network, ..., pokrýva 1.a 2. vrstvu OSI modelu, inteligentná anténa

## Slide 31
Obr.3.4.13 Príklad tvarov a rozmerov rôznych typov obežných dráh
Satelitné siete – ďalší typ a trieda rádiových prístupových sietí
- výhody, nevýhody...
-technológie VSAT (Very Small Aperture Terminal – pre úzkopásmové aj širokopásmové dáta (Internet, VoIP a video)
LEO: Argos, Orbcomm, Iridium, Teledesic, Globalstar, Skybridge
GEO: Thuraya, Inmarsat (námorná komunikácia), cca 36000km nad rovníkom

## Slide 32
Satelitné siete
dráh
Rôzne LEO systémy – konštelácie: http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/constellations/teledesic.html

## Slide 33
Vyvíjajú sa hybridné satelitno/terestriálne mobilné siete: ICO + Alcatel-Lucent  systém ICO mim (mobil interactive media...dnes však už asi Pendrell...) - pre mobilný aj prenosný príjem TV vysielania-DVB-SH, obojsmernú komunikáciu a interaktívnu navigáciu --- USA družica ICO G1... – využitie geostacionárnej satelitnej siete + pomocnej 3GPP terestr. siete podporujúcej LTE a HSPA
Moderné vývojové trendy
Obr. Architektúra siete ICO MSS-ATC (Mobile Satellite Service – Ancillary Terrestrial Component)
pozn.: ancillary=pomocný
zdroj: materiál MSV (Mobile Satellite Venture), Official Release v1.1, Nov.2008, ICO
pokusné vysielanie napr. v LasVegas/2009

## Slide 34
3.5 CATV v úlohe širokopásmových prístupových sietí

## Slide 35
dig. signál DVB-C/C2 kompresné kódovanie MPEG-2, resp. MPEG-4 AVC (H.264)
4 až 5 dig. kanálov v pôvodnom 1 analógovom  transportný tok sa moduluje na nosnú pomocou QAM/resp. COFDM-QAM
centrálny uzol – pôvodne len s distribučnou úlohou – prebudováva sa na obojsmerný prenos (interaktívne služby) – down v pásme 65-850 MHz po 8 MHz na kanál / up v pásme 5-65 MHz (v USA 42-850 MHz / 5-42 MHz a 6 MHz-kanály)
možnosť poskytovania telef. služieb – hl.stanica musí byť prepojená s PSTN (viď obr. ďalej)
nutná modernizácia aj celej siete (niekoľko hierarch. úrovní siete, zosilňovače, optické úseky, O/E meniče, frekv. výhybky)
 v súčas. – poskytovanie TV, Internetu aj tf. s vysokými param.= Triple play
-komunikačné štandardy založené na protokole IP (Ethernet-rámce s premennou dĺžkou - DOCSIS, resp. ATM technológia – IEEE 802.14):
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specification (1999) = USA štandard pre komunikáciu cez systém CATV; neskôr prijatý aj ITU (ITU-T J.112), rýchlosti up 30,72Mbps/down 42,88Mbps na kanál, 256-QAM
DVB/DAVIC Euromodem – štandard vyvinutý v Európe (ETSI) (Dig.Audio Video Council)
špecifikácie:
IPTV – televízia cez internetový protokol (zabezpečený paketový prenos..., streaming media; QoS)

## Slide 36
Obr.3.5.1 Štruktúra CATV s optickou primárnou sekciou
zdroj: V.Vít: TV technika, Praha, ISBN...

## Slide 37
Obr.3.5.2 Bloková schéma kábelového modemu (uprostred) a jeho pripojenie do siete (môže byť integrovaný v Set-Top-Boxe). Telef. modem pre prípad neexistujúceho spätného kanála cez kábelovú sieť.

## Slide 38
Obr. : Data-Over-Cable RFI Reference Architecture Cable Modem in MCNS - DOCSIS (MCNS=Multimedia Cable Network System) (TX-Transmitter-vysielač, RX-Receiver-prijímač, RF-RadioFrequency) [zdroj: Cisco]

## Slide 39
3.6 PLC
- Power Line Communication
- VYUŽITIE ENERGETICKÝCH VEDENÍ V ÚLOHE PRÍSTUPOVÝCH SIETÍ
výhody: sú všade, netreba kopať, ukladať / ťahať nové káble
- PDSL- Power DSL – prístup k širokopásmovým službám 
= prenos dát v energetických sieťach
- rôzne možnosti, širokopásmové aj úzkopásmové (viď ďalej)

## Slide 40
40
príklad rušenia 

## Slide 41
telekomunikačné služby prevádzkované po silnoprúdových vedeniach a sieťach
úzkopásmové
širokopásmové
Hovorové:
(vn, vvn)
služobná telefónia
štandardná telefónia
Nehovorové:
(vn, vvn, nn)
diaľkové meranie
diaľkové ovládanie
diaľková signalizácia
diaľková synchronizácia
hromadné diaľkové ovládanie
diaľkové odčítanie bytových meračov
prenos od zabezpečovacích zar.
Transportné:
BPL-Broadband Power Line
(vn+opt.kábel)
prenos dát.súborov
prenos združených kanálov
Prístupové (PDSL):
(nn sieť)
intranet
Internet
LAN budovy
LAN bytu
prenos video

## Slide 42
Obr.3.6.1 Principiálne riešenie prístupovej siete s využitím energ. rozvodov (HF, LF = filtre HP, resp. DP)
2-fázové vodiče pre prenos BB (broadband) služieb
filtre LF, HF – požadovaná vysoká bezpečnosť
22kV0,4kV
dĺžka-stovky metrov

## Slide 43
Tab.3.6.1 : Pásma povolené eur. normou pre komunikáciu do 150 kHz
ale: pre PDSL – až pásma do desiatok MHz (čím väčšia vzdialenosť, tým nižšie frekv. sa môžu preniesť): do 30 MHz pre bližších, do 10 MHz pre vzdialenejších účastníkov; desiatky Mbps; OFDM
možnosť distribúcie Internetu, TV, rozhlasu aj do odľahlých miest
vývoj v oblasti e-m kompatibility a potláčania vzájomného rušenia rôznych tel-kom. systémov aj rušenia od en. siete (medzné hodnoty)
Pásmo | Pásmo [kHz] | Poznámka
 | 3 - 95 | Len pre dodávateľov el. energie
A | 9 – 95 | Pre dodávateľov el. energie a po ich súhlase i pre odberateľov
B | 95 -125 | Privátne účely odberateľov
C | 125 – 140 | Pre odberateľov – vyžaduje sa protokol o pristúpení k dohode.
D | 140 – 148,5 | privátne účely odberateľov

## Slide 44
http://pocitace.sme.sk/clanok.asp?cl=4110031
IPTV aj Internet cez el. zásuvky (v rámci domácej siete)- architektúra:
Internetové pripojenie (môže byť aj linka DSL)
router (alebo DSL modem) pripojený k Internetu aj k el. sieti ( )
adaptéry technológie Powerline pripojené k el. zásuvkám v byte (za trafostanicou, v rovnakom fázovom okruhu)
v dosahu 101 m rýchlosti do 200 Mbps
nevhodné: prepäťové ochrany a filtre (!)

## Slide 45
45
Možnosti domácej širokopásmovej siete s využitím elektrického rozvodu a adaptérov PLD

## Slide 46
46
Referencie:
[1] Vaculík: Prístupové siete. ŽU v Žiline, 2000.
[2] J. Vodrážka: Přenosové systémy v přístupové síti. ČVUT, 2003.
[3] Internet