## Slide 1: Komunikačná technika - cvičenie 7
2017/18
Optický prístup
KEMT – FEI – TU – Košice - SR
Lˇ. Maceková

## Slide 2
Optické siete
aká je λ vlnenia vo viditeľnej oblasti?
čo je IR- žiarenie/svetlo?
čo sú to optické okná (telekomunikačné..)?
400-700 nm
700- 1700 nm
okno | λ [nm] | straty (napr.)
I. | 850 | 3 dB/km
II. | 1310 | 0,4 dB/km
III. | 1550 (C-pásmo) | 0,2 dB/km
IV. | 1625 (L-pásmo) | 0,2 dB/km
Tab. Optické okná pre prenos svetla cez opt. vlákn a útlmy

## Slide 3
3
odbočka
Ukážka technológie (Emtelle) – káblov a ďalších komponentov – umožňujúcej vytvoriť pružnú infraštruktúru od poskytovateľa k podnikom, individuálnym bytovým jednotkám alebo „k obrubníku“.
prázdne rúrky v multirúre

## Slide 4
4
Komponent | Typické hodnoty [dB] |  | Počet / dĺžka
Opt.vlákno 1550nm | Fμ=0,27 dB/km | Fσ=0,05 | L = 0÷30 km
Opt.vlákno 1310nm | Fμ=0,7 dB/km | Fσ=0,15 | L = 0÷30 km
Spojka | Sμ=0,1 dB | Sσ=0,05 | m=1,2÷2/km; m≥2
Konektor | Cμ=0,4 dB | Cσ=0,1 | n ≥2
Distrib.bod 1:2 | Dμ=3,8 dB | Dσ=0,50 | -
1:4 | Dμ=6,7 dB | Dσ=0,42 | 
1:8 | Dμ=9,8 dB | Dσ=0,55 | 
1:16 | Dμ=13,1 dB | Dσ=0,67 | 
1:32 | Dμ=17,0 dB | Dσ=0,90 | 
WDM | Wμ=0,5 dB | Wσ=0,1 | 
Tab. Typické hodnoty útlmu optických komponentov v OAN (μ –stredná hodnota, σ-štand.odchýlka) [3]

## Slide 5: Príklad 1 - Výpočet energetickej bilancie (power budget)