## Slide 1: Komunikačná technika 2
prednášky 2017/18
časť 2: Prístupové siete
(Access Networks)
Lˇ. Maceková

## Slide 2
plán prednášky:
pojem PrS a rozdiel PrS oproti (starej) účastníckej sieti
architektúra PrS: všeobecná
funkčná
fyzická (topológie)
logická
metódy prístupu k spoločnému prenosovému médiu:
stochastické
deterministické
a niečo medzi tým 
druhy PrS :účastnícke siete (historický predchodca)
optické prístupové siete
rádiové siete
. . .
niektoré pojmy z PrS - na serveri KEMT

## Slide 3
HÚ – Hlavná ústredňa
VÚ/PÚ – vedľajšia ústredňa/podústredňa
HOST – Hostiteľská dig.ústredňa
RSU – vzdialená účastníc.jednotka
KZ – koncové zariadenie
ÚR – Účastnícky rozvádzač
SR – sieťový rozvádzač
TR – traťový rozvádzač
2.1 Pojem „Prístupová sieť“ – nový – viď obr.2.1b
Obr.2.1b: Organizácia prístupu: prístupová sieť – dig.spoj.systémy [2]
KBPS – Koncový bod PrS
HR – hlavný rozvod
KZ
ÚR
SR
TR
HÚ/VÚ / PÚ
Staničné vedenie
Účastnícky kábel
Sieťový kábel
Traťový kábel
Miestna telefónna sieť
Účastnícka prípojka
HR
KZ
KBPS
ÚR
SR
HOST / RSU
Vnútorné vedenie
Prípojné vedenie
Účastnícky kábel
Sieťový kábel
Prístupová sieť
Účastnícka prípojka
HR
Obr.2.1a: Organizácia prístupu: miestna (účastnícka) sieť – analóg.spoj.systémy

## Slide 4
Obr.2.2 Všeobecná architektúra prístupovej siete [2]
LT – Line Termination (zakončenie linky) – na strane ústredne
DP – Distribution Point – distrib. bod
NT – Network Termination – sieťové zakončenie (zakončenie PrS - na strane užívateľa)
2.2 Architektúra PrS (z viacerých pohľadov)
2.2.1 Všeobecná architektúra prístupovej siete

## Slide 5
Architektúra PrS - pokračovanie
2.2.2 Funkčná architektúra PrS
- súbor nevyhnutných funkcií vykonávaných v PrS:
- Prenosové funkcie
- Funkcie systémových portov; rozhranie SNI (Service Network Interface – rozhranie služieb)
Funkcie účastníckych portov; rozhranie UNI (User-Network Interface – rozhranie účastník-sieť) v NT
Spoločné funkcie ... s podporou TMN; rozhranie Q3

## Slide 6
Architektúra PrS - pokračovanie
2.2.3 Fyzická architektúra sietí – aj prístupových
Obr.2.3 Fyzické topológie LAN [1]
d) mrežová
a) zbernicová (BUS)
b) kruhová (RING)
c) hviezdicová (STAR)
e) stromová (TREE)
LAN-Local Area Network – miestna sieť – základná a najnižšia úroveň siete

## Slide 7
2.2.4 Logické topológie:
Lineárna topológia
Token Ring – kruhový prístup – log. adresy nemusia zodpovedať fyzickej topológii

## Slide 8
a) ideálna sieť...
b) ideálna s oneskorením; α=0,1 Yb= Ya (1-α)-1
c) neperzistentná CSMA/CD
d) synchronizovaná ALOHA Y= A e-A
e) čistá ALOHA Y= A e-2A
Obr.2.4 Porovnanie stochastických prístupových metód [2]
A – ponúkané zaťaženie,počet pokusov počas rámca
Y – prevádzkový výkon
(normovaný)=prenesená prevádzka,priepustnosť
2.3 Metódy prístupu na spoločné prenosové médium (Access Methods)
- 2 skupiny prístupových metód: STOCHASTICKÉ a DETERMINISTICKÉ
...oneskorenie paketu
...oneskorenie celkové
Stochastické prístupové metódy
α-prenosové onesk.,L–dĺžka paketu, C-prenos.rýchlosť média, n-fyzic.dĺžka média,v-rýchlosť šírenia signálu v médiu
- komunikačný protokol; jeho vrstva MAC (Medium Access Control)(obr.2.8 ďalej)

## Slide 9
Metódy prístupu na spoločné prenosové médium- pokračovanie
Metódy s minimalizáciou kolízie
CSMA - (Carrier Sense Multiple Access)
„Tree Walk Protocol“ – adaptívne dynamické rozdelenie terminálov do úrovní podľa rizika vzniku kolízií
CSMA: perzistentné)
neperzistentné
p- perzistentné
CSMA / CD (… / collision detection) - IEEE 802.3 – signál „JAM“
CSMA/CA (... with Collision Avoidance - nová – princíp fungovania siete HORNET - asi už ani nemožno hovoriť o náhodnom prístupe – keď chce jeden vysielať, ostatní musia “zmĺknuť’ na ten čas plus niečo navyše)
– na rozhraní medzi stochast. a determin. metódami

## Slide 10
Metódy prístupu na spoločné prenosové médium- pokračovanie
Deterministické prístupové metódy
v PrS sú uprednostňované
bez kolízií
systémy prideľovania prístupového práva v rámci zlomku prenosovej kapacity:
- multiplexné metódy – s pevným priradením (TDMA, FDMA, WDMA, CDMA)
    prideľovanie na požiadanie (napr. Roll Call Polling); centrálne prideľovanie
    štandardizované „tokenové“ metódy: Token Ring (pre kruhovú topológiu, IEEE 802.4), Token Bus (pre zbernicovú top.); token=špeciálne dátové slovo . . .
    metódy s rezerváciou prenosovej kapacity (bit-mapové protokoly) viď obr. 2.5 na ďalšej str.
výhody – zanedbateľná chybovosť, ideálne správanie sa siete
nevýhody – zbytočné oneskorenie ...

## Slide 11
Obr. 2.5 Príklady protokolu s rezerváciou kapacity prenosového média [2]

## Slide 12
Multiplexy ako metódy prístupu k spoločnému prenosovému médiu v PrS
TDMA
– prístup v rámci určitej časti časového okna
Obr. 2.6 Princíp TDMA
orientovaný bitovo
orientovaný blokovo (viď obr. 2.7)

## Slide 13
TDMA
orientovaný blokovo
Obr. 2.7 [4]
- s prideľovaním kapacity pevným (v pevných rámcoch ) / dynamickým (ATM)
Obr. 2.8 MAC – usporiadanie dát v pakete [5]
Rámce rozdelené do časových slotov;každý slot pre iného užívateľa
Dátový tok rozdelený do časových rámcov (frames)
Ak je to potrebné, časové sloty okrem dát obsahujú ochranný interval (guard period) pre synchronizáciu

## Slide 14
FDMA . . .
frekvenčné pásmo rozdelené na segmenty (pre jednotlivé kanály) –každý účastník má pridelený iný frekv. kanál – medzi nimi sú ochranné pásma – použitie v kombinácii s inými prístup. metódami (TDMA, WDMA, ...)
Obr. -zdroj- K.Bryson, A.Chen, A,Wan

## Slide 15
WDMA
= Wave length Division Multiple Access
Obr. 2.9 Systém WDMA PON [6]. PON=Passive Optical Network
jednoúsekový WDMA (bez prevodov)
viacúsekový WDMA
optické okná (850nm,1300nm,1550nm)
HDWDMA =HighDensityWDMA
- každý terminál má svoj kanál, t.j. svoju vlnovú dĺžku λ ; opt.MUX resp. splitter
-
DWDMA =Dense WDMA
CWDMA =Coarse WDMA

## Slide 16
Štandardy
ITU-T G.983
  APON (ATM Passive Optical Network) - prvý štandard v oblasti PON – hlavne pre aplikácie pre firmy; je založený na ATM
  BPON (Broadband PON) – štandard založený na APON. Pridáva podporu pre WDM, dynamickú alokáciu šírky pásma při vyšších nárokoch upstreamu. Bol vytvorený tiež štandardný manažérsky interfejs zvaný OMCI, a to medzi OLT a ONU/ONT, umožňujúci siete so zmiešanými poskytovateľmi.
ITU-T G.984
  GPON (Gigabit PON) – vyvinutý zo štandardu BPON – podporuje vyššie rýchlosti, zvýšenú bezpečnosť, a voľbu protokolu 2. vrstvy (ATM, GEM, Ethernet). Začiatkom r. 2008 začala spoločnosť Verizon inštalovať tento zariadenia tohoto štandardu a za pol roka ich nainštalovala vyše 800 tis.. British Telecom a AT&T sú v etape rozšírených skúšok.
IEEE 802.3ah
  EPON or GEPON (Ethernet PON) - to je štandard IEEE/EFM prenos paketových dát cez Ethernet – v súčasnosti je časťou štandardu IEEE 802.3.
IEEE 802.3av
  10G-EPON (10 Gigabit Ethernet PON) – je to „bojová jednotka“ IEEE pre 10 Gbps obojsmernú komunikáciu; je kompatibilný s 802.3ah EPON; používa odlišné vlnové dĺžky pre 10G a 1G downstream, a jedinú vlnovú dĺžku pre 10G a 1G upstream s ATDMA oddelením. Je kompatibilný tiež s WDM-PON (v závislosti od jej definície). Je schopný využívať aj viac vlnových dĺžok v oboch smeroch.
SCTE IPS910
  RFoG (RFoverGlass) je to štandard podskupiny SCTE Interface Practices Subcomittee, vyvíjaný pre operácie bod-viac bodov (P2MP), ktoré môžu mať schému vlnových dĺžok kompatibilnú s dátovými PON ako napr. EPON, GEPON, 10GigEPON. RFoG poskytuje architektúru typu FTTH PON pre MSOs (žeby Multiple System Operators? – spoločnosti v USA, ktoré vlastnia veľa káblových systémov, pôvodne len televíznych).

## Slide 17
SCMA . . .
Obr. 2.10 Princíp metódy jednokanálovej SCMA pre smer „viac bodov - bod“
= SubCarrier Multiple Access
jednokanálové SCMA : príspevkové signály na el.subnosných – modulácia na optické nosné – zlúčenie opt. väzobným členom jeden zložený opt.signál (kompozitný signál)(Obr.2.10)
viackanálová SCMA – príspevkové signály na el.subnosných sa najprv zlúčia elektricky - vzniká širokopásmový FDM signál, ten moduluje optickú nosnú

## Slide 18
  CDMA . . .
= Code Division Multiple Access
metóda rozprestretia spektra (Spread Spestrum)  využitie v PSRS (prenosové systémy s rozprestretým spektrom)
pseudonáhodná postupnosť (PNS = PseudoNoise Sequence): n čipov (Chips),t.j. impulzov; má podobné vlastnosti ako šum – obsahuje všetky spektr. zložky a pravdepodobnosť „0“ a „1“ je rovnaká – ale je deterministická – dá sa presne opísať, vygenerovať (aj sa generuje ...  )
postupnosť PNS sa vynásobí s bin. informačným signálom - vznikne nový akoby náhodný signál s nízkou úrovňou podobný šumu (obr. 2.11 na ďalšej strane) – detekovať ho možno, len ak je známa rozprestierajúca PNS, čo sa aj robí na strane príjmu: korelačná metóda – vynásobenie prijatého spektra rovnakou PNS, atď. (viac na predmete Prenosové systémy s rozprestretým spektrom, prof. Kocur)

## Slide 19
DP
A / D
P /S
PNG 1
PNG 2
PNG N
13 μs
nekorelované generátory rôznych účastníkov
generátor PNS, 1 chip
...
keď urobíme súčin (súčet modulo 2), tak sme urobili rozprestretie spektra pomocou PNS
64 kbps
1.účastník vysiela
Obr. 2.11 Vznik signálov s rozprestretým spektrom
informačné bity
PNS
2. účastník
N-tý účastník
mikrofón

## Slide 20
1.
2.
3.
N.
súčet „modulo 2“
posuvný register s N-pamäťovými prvkami
Obr.2.12 Lineárny generátor PNS (využitie v systémoch CDMA pre rozprestretie spektra užitoč.signálu)

## Slide 21
Úzkopásmový vysielaný signál (narrow-band) .... | 
Operátor rozprestretia spektra signálu (spreading) .... | 
Rozprestretý signál (wide-band) .... | 
Operátor zvinutia spektra signálu (dispreading) ..... | 
Zvinutý signál: .... | 
Jednoduchý model PSRS
Obr. 2.13 Spektrum informačného signálu v základnom pásme a po „rozprestretí“

## Slide 22
Obr.2.14 Princíp CDMA s priamym sekvenčným kódovaním
Obr. 2.15 Princíp prijímača a vysielača FH-CDMA (s frekvenčným skákaním – frequency hopping)

## Slide 23
Obr. 2.16
Využitie dostupného frekvenčného spektra pri rôznych metódach CDMA. Zľava doprava: DS-CDMA, FH-CDMA a TH-CDMA [8].

## Slide 24
1. | Zvýšená odolnosť proti úzkopásmovému rušeniu (narrow-band interference, jamming).
2. | Nižšia citlivosť na vplyv viaccestného šírenia sa signálov (multi-path).
3. | Vytvorené komunikačné kanály sú do určitej miery utajené a chránené pred neautorizovaným príjmom.
4. | Zložitá štruktúra prenášaných signálov, relatívne nízka spektrálna výkonová hustota. Zistenie ich prítomnosti bežným prijímačom je komplikované.
5. | Presné meranie vzdialenosti, poskytovanie jednotného a presného času. Aplikácie: integrované spojovacie, navigačné a riadiace systémy.
Základné vlastnosti CDMA: výhody [7]
1. | Komplikovanejšie obvody synchronizácie. Väčšia zložitosť obvodov vysielača a najmä prijímača.
nevýhody

## Slide 25
PDMA – Polarization Division Multiple Access
podľa orientácie vektora e.-m. vlnenia (lineárna polarizácia, kruhová – pravo/ľavo-točivá)
v optickej oblasti
v RF oblasti
PAMA (pulse-address multiple access) – v sat. komunikácii – satelit môže prijímať signál z viacerých pozems. staníc, zosilňovať, preložiť a posielať na Zem; každá stanica má jedinečnú kombináciu časového a frekv. slotu
DAMA – podobné TDMA; komunikačný frekvenčný kanál (2 frekvencie – Up a Down) sú z centra pridelené užívateľom len dočasne - na požiadanie. Pri satelitnej komunikácii ....
Iné prístupy:

## Slide 26
Referencie:
[1] V.Kapoun: Přístupové a transportní síte. VUT v Brně, 1999.
[2] Vaculík: Prístupové siete. ŽU v Žiline, 2000.
[3] J. Vodrážka: Přenosové systémy v přístupové síti. ČVUT, 2003.
[4] Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tdma-frame-structure.png#file
[5] G.Fairhurst: MAC. http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/mac.html
[6] K.Blunár, Z. Diviš: Telekomunikačné siete, časť IV..- skriptum ŽU v Žiline, 2000.
[7] D.Kocur: Prenosové syst. pre nové generácie kom. systémov – prezentácia prednášky, TU v Košiciach, 2007.
[8] J. Korhonen: Introduction to 3G Mobile Communications. Artech House, 2003.