## Slide 1: STS 18/19 cvičenie 2
Antény
Energetický rozpočet satelitnej komunikačnej linky
Lˇ. Maceková

## Slide 2
Antény

## Slide 3
Problematika antén
Izotropný žiarič (isotropic radiator) všesmerová anténa – fiktívna – často používaná ako vzťažná pri vyjadrení zisku iných antén v [dBi]
Smerové antény (vyžarovaný výkon sústredený do užšieho lúča  smerová charakteristika tvarovaná konštrukčným prevedením antény). Základný prvok smerovej antény - dipól
žiarič – aktívny prvok antény – napr. polvlnový dipól (môže byť aj celovlnový – pre vyššie frekv.)
smer dopadajúceho e-m žiarenia - signálu
direktory – pasívne prvky antény – formujú tvar charakteristiky, zvyšujú zisk
reflektor– pasívny prvok antény – odráža e-m žiarenie na žiarič,formuje tvar charakteristiky, zvyšuje zisk
dipól (polvlnový: l=λ/2
smer max.príjmu
- všetko upevnené na vodivej, alebo nevodivej tyči
Ďalšie tvary smerových antén
Anténa typu Yagi

## Slide 4
žiarič (dipól)
0dB
smerový uhol
-3dB
- hlavný lalok
- postranný lalok
- zadný lalok (tiež môže byť hlavný a ďalšie)
- Potom smerový uhol Yagiho antény (je už užší než uhol samotného dipólu):
Ďalšie konštrukčné tvary antén
Žiariče môžu mať rôzny tvar (slučkový dipól, „krídelká“- tvar V, ...), reflektory majú rôzny tvar (viac tyčí, ploché mreže vodivo pospájané, tvarované do „vankúša“ alebo do paraboloidu, tanierové v tvare paraboloidu,...), direktorov v Yagiho anténach može byť viac.
To všetko ovplyvňuje zisk a smerovosť antény (účinnosť smerovej charakteristiky, počet lalokov, smerový uhol)

## Slide 5
Obr. Ukážka anténovej charakteristiky v pravouhlých súradniciach (rovina „E“, horizontálna) pre typickú 10-prvkovú Yagi-anténu
a v polárnych súradniciach

## Slide 6
Pre úplnosť: tyčová anténa (Marconiho) - štvrťvlnová
Obr. Vzťah medzi napätím a prúdom indukovaným v ¼-vlnovej anténe

## Slide 7
snaha konštruktérov: zlepšiť smerovosť a zvýšiť zisk  rôzne reflektory; pre satelitný príjem parabolické reflektory

## Slide 8
Antény – rôzne tvary
plošná anténa
(flat antenna)
mikrovlnová anténa; parabolický reflektor

## Slide 9
Obr. : Hitachi
žiariče (poprepájané vodivé plôšky)
Plošná anténa

## Slide 10: Reflektorové antény – parabolové, „tanierové“ (Dish) antény
Symmetrická spredu napájaná (žiarič je vpredu, na strane dopadajúceho e-m žiarenia)
Ofsetová (výrez z hornej časti parabolickej plochy – výhody: menší rozmer, nenasneží ...) - spredu napájaná
Ofsetová – Cassegrain (2 reflektory...)
Offset-Fed, Gregorian
žiarič
reflektor

## Slide 11
Obr. Stopa (ožiarená plocha) z 1 GEO-satelitu (3 GEO satelity pokryjú po obvode celú Zem)
Obr. Príklad tvorby tvarovanej stopy (footprint) – plochy pokrytej signálom sat. antény (viac žiaričov, jeden reflektor/“tanier“)

## Slide 12
takže teraz môžeme:
Pozícia satelitu a nastavenie prijímacej antény- azimut a elevácia
www.physicalgeography.net/.../angles_azimuth.jpg
www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/azelzen.gif
AZIMUT – orientovaný uhol medzi určitým smerom a severným smerom (z pohľadu užívateľa)
rovina horizontu alebo vodorovnej roviny
Elevácia (h) - uhol vo zvislej rovine meraný od vodorovnej roviny k smeru pohľadu
LNB skew

## Slide 13: Výpočet uhlov pre nastavenie satelitnej antény EL-elevácie, AZ-azimutu:
Výpočet pomocného parametra h:
Hodnota 0.1513:
Kde: S...pozícia satelitu (jeho zem. dĺžka) v stupňoch; pri východných (°E ) treba brať zápornú hodnotu
L... Zem. dĺžka miesta príjmu, pri východných (°E ) treba brať zápornú hodnotu
B – zem.šírka miesta príjmu
R – polomer Zeme
H – výška satelitu na zem.povrchom
Keď sme na J-pologuli, trochu inak:
Nastavenie AZ vzhľadom na magn.deklináciu:
Výpočet LNB Skew (natočenie nízkošumového konvertora- Low Noise Block):
Príklady na výpočet – D.ú.

## Slide 14
Nastavenie AZ a EL prakticky [1]:

## Slide 15: Link Budget Energetická bilancia satelitnej linky

## Slide 16
Satelit
Útlm spôsobený dažďom
G/T EIRP
Útlm spôsobený dažďom
Blokovanie
Tienenie
DEM
MOD
D/C
U/C
DIP
HPA
LNA
Zvuk.
dáta
Anténa
Multicestný fading
Pozemná ústredňa
Propagačná cesta
Mobilná pozemná stanica
DIP
HPA
LNA
LNA
HPA
DIP
Transpondér
Frekvenčný konvertor
Anténa
Anténa
G/T, EIRP, C/No
Propagačná cesta
Satelit
zdroj: [2]
!

## Slide 17
Problémy:
šum
zisky a útlmy zariadení (aj zisky antén)
blokovanie
útlm prostredia (tienenie stromami, dážď - v prípade Ka pásma a mm-vĺn)
viaccestné šírenie (mnohonásobné odrazy) – multipath fading
odraz (reflection) od morskej hladiny v prípade námornej kom.
Ale najprv musia byť známe:
decibelové miery výkonu, zosilnenia, útlmu a pod.
výkon šumu, SNR, šumová teplota, zisk antény, ...

## Slide 18
D ... priemer taniera (alebo reflektora, alebo poľa vyžarujúcich prvkov – apertúry) [m]
ηA ... efektív.vyžarovacia plocha antény-závisí od smeru nastavenia= Aef [m2]
A ... apertúra (fyzikálna plocha, cez ktorú prechádza e-m žiarenie) [m2]
η ... účinnosť apertúry (0,35-0,75) [-]
λ ... vlnová dĺžka [m]
- zisk v reáli je vždy < než udáva výrobca (pripojenie, nasmerovanie a ďalšie nepriaznivé podmienky)
GdBi = 10 log G [dBi]
Príklad: η=55%, f=11GHz, D=1m. G=?
Zisk parabolovej antény v závislosti od priemeru taniera a účinnosti:
Takže:
Zisk antény v závislosti od všeobecnej plochy apertúry :
v porovnaní so ziskom izotropnej antény

## Slide 19
Pokračovať môžeme, keď ovládame decibelové miery:

## Slide 20
20
…… > 0 dB
= 10log(P2 /1mW) – 10 log( P1 /1mW )
G[dB] = P 2 [dBm] – P 1 [dBm]
[W alebo mW]
P[dBW]=10logP[W]
P[dBm]=10logP[mW]
- keď upravíme:
a s využitím definície dBm:
Decibelové miery
P1
P2
 zosilnenie (Gain) 
Ak P2 > P1
Definícia dBm a dBW
Potom – podobne: útlm, zoslabenie, straty (Loss)
P1 > P2; L > 0 dB

G
(L)
zariadenie alebo celá trasa signálu

## Slide 21
Príklady ...
1 W  ? dBW
1mW  ? dBW
1mW  ? dBm
10 mW  ? dBm
35 mW  ? dBm
P1 = 1mW, P2 = 10 W, A = ?
P = 35 dBm  ? mW
P = - 15 dBW  ? W

## Slide 22
Ďalšie parametre satelitného príjmu

## Slide 23
ŠUM
(Noise)

## Slide 24
Šum – pomer S/Š a odstup signálu od šumu, v angl.len SNR, šumové číslo F, šumové napätie, ...
Efektívne šumové napätie (podľa Nyquista [2])
k – Boltzmann. konštanta = 1,38. 10-23Ws-1K-1
T – absolút. teplota [K]
R – ekviv. odpor [Ω]
B – šírka frekv. pásma [Hz]
S/N ... pomer [W,W; výsledok je bezrozmerné č.]
SNRdB = 10 log (S/N) [dB] = SdB – NdB [dB]
(S/N)in, (S/N)out, SNRin, SNRout
pomer signál/šum, odstup signál-šum
S ... výkon signálu
N ... výkon šumu (šum=noise)
SNR ... signal-to-noise ratio

## Slide 25
výkon šumu (prechádzajúci do prispôsobenej záťaže; Ri=RL =R)
 hustota energie N0 - spektrálna výkonová hustota šumu (výkon pripadajúci na jednotku frekv. spektra, čiže na 1 Hz):
[W/Hz]
keď v dB, tak potom:
[dBW/Hz]
[dBW/Hz]
Príklad: Vypočítajte hustotu energie šumu, ktorý generuje rezistor pri teplote 27°C
Výsledok: -203,8 dBW/Hz
...symbolický zápis pre dB-počty

## Slide 26
Šumové číslo (F) zariadenia so zosilnením G
už vieme:
S/N ... pomer [-]
SNRdB = 10 log (S/N) [dB]
(S/N)in, (S/N)out, SNRin, SNRout 
pričom:
Te ...ekvivalentná šumová teplota el. zariadenia prepočítaná na vstup
T0 ...okolitá (pracovná) teplota
F = 10 log F = SNRin[dB] – SNRout[dB] [dB]
[bezrozmerné]
Noise figure NF, alebo len F – šumové číslo aktívneho zariadenia (zosilňovača, antény atď.)
Sin,Nin,
SNRin
G...Gain
F
Sout,Nout,
SNRout
Sout = G . Sin
Nout=G.Nin+N vlastný
a potom decibelové:
Šum je vlastnosťou každej hmoty  každý el. zosilňovač okrem toho, že spolu so signálom zosilňuje aj šum, pridáva k tomu ešte aj vlastný šum.  dôležitý parameter el.zariadení:

## Slide 27
Príklad: Vypočítajte šumové číslo zosilňovača pri pracovnej teplote 300 K a pri šumovej teplote prepočítanej na jeho vstup 400 K.
Výsledok: 3,7 dB
Príklad: Vypočítajte šumovú teplotu zosilňovača prepočítanú na jeho vstup pri pracovnej teplote 290 K, keď vieme, že jeho šumové číslo je 4 dB.
Výsledok: Te = 438,8 K

## Slide 28
Šumové číslo (FL) zariadenia so stratou L (útlmom) – káblov a pod.
Te ...ekvivalentná šumová teplota el. zariadenia prepočítaná na vstup
T0 ...okolitá (pracovná) teplota
Tout ... výstupná šumová teplota
FL[dB] = 10 log FL [dB]
[bezrozmerné]
noise figure FL – šumové číslo zariadenia:
Sin,Nin,
SNRin
L ... Loss
FL
Sout,Nout,
SNRout
L > 0
Sout = Sin/L
potom decibelové:
potom vstupná šum. teplota:
a výstupná šumová tepl.:


## Slide 29
Príklad:
Obvod má stratu 2,5 dB, pracovná teplota je 400 K. Treba vypočítať ekvivalentnú šumovú teplotu na jeho vstupe a výstupe.
Výsledok: Te = 311,3 K, Tout=175,1 K
Poučenie:
Obvod so stratou zmenšuje ekvivalentnú šumovú teplotu – potláča šum. 

## Slide 30
G1
G2
L1
L2
Ga, Ta
P1
ekvivalentná šumová teplota celej kaskády (prepočítaná do bodu P1, bez antény):
závisí hlavne od šumových vlastností prvých 2 článkov (napr.anténového zvodu L1 a vstupného zosilňovača G1) !! (všetky G sú >> 1)
preto je „požiadavka na LNA“ – Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač prijímača (v konečnom dôsledku ide o čo najlepší, teda čo najväčší odstup SNR! – aby sme zo signálu spracovaného zariadením vôbec niečo mali)
- ... alebo LNC - nízkošumový konvertor

## Slide 31
Celková ekviv. (prepočítaná) šumová teplota sytému Ts na vstupe prijímača s anténou:
Ta... ekviv. šum. teplota antény (okolo 80 K alebo 100K v L-pásme)
TL1 ... ekviv. šum. teplota napájača
TG1 ... ekviv. šumová teplota 1. zosilňovača
TR ... ekviv. š. teplota prvého zosilň.stupňa prijímača (LNA);
TR = (F-1).T0
Lf ... straty napájača (medzi anténou a LNA)...pribl. 1 / 0,95
(*)
... s uvažovaním antény:
Niekedy potrebujeme vzťah pre šumovú teplotu antény s konvertorom:
T = Ta.a + (1-a) T0 + (F-1) T0
a ... straty medzi žiaričom a konvertorom
F ... šumové č. konvertora

## Slide 32
Zisk antény a EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)
Ga [dBi]= 10 log (Φ/ Φi) ... [dBi]
Φi = Pt / 4πR2 ...
(vieme už, čo je izotropná anténa, smerová anténa; smerový uhol (pri -3dB
úrovni výkonu)
Φi ... plošná hustota vyžiareného výkonu izotropnej antény (alebo tiež PFD- Power Flux Density) [W/m2]
Pt...vyžiarený výkon [W]
R .... vzdialenosť miesta príjmu od vysielacej antény [m]
  = jej vyžarovacia účinnosť oproti referenčnej anténe napr. izotropnej (čiže zisk je pomer 2 plošných výkonov!) :
plošná hustota výkonu na Zemi (od družicového vysielača) – klesá s horizontálnou vzdialenosťou od bodu zamerania (to súvisí so smerovosťou antény ...)
Ga = Φ / Φi
Zisk smerovej antény Ga
... pozn.: G izotrop. antény je 1 (t.j. 0 dBi)

## Slide 33
(Equivalent Isotropic Radiated Power)
EIRP = Pt .Gt [-] [W; W, -] EIRP= Pt . Gt = Pt . (Φt/ Φi) = ... = Φt. 4πR2
alebo v dB:
EIRP[dBW] = 10 log Pvys [W] + Gvys [dBi]
Príklad:
Ak EIRP vysielača v GEO systéme je 48 dBW, určte max. plošnú hustotu výkonu na Zemi.
Pt … vyžiarený výkon [W]
Gt ... zisk vysielacej antény (na sat.)
EIRP ... Ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon družicového vysielača
Výsledok: -114 dBW/m2

## Slide 34
G/T - Systémový zisk (Figure of merit )
pomer zisku a šumovej teploty zariadenia (systému) - dôležitý parameter – čím väčšie číslo, tým lepšie
pri anténach sa do G/T zvykne zahŕňať aj šumová teplota konvertora
Ďalšie parametre systému:
Príklad:
Vypočítajte systémový zisk antény s LNC-konvertorom. Šumové č. LNC-konv. je F=1,3, zisk antény na str. frekvencii 12,1GHz je 34,75 dBi, jej šumová teplota je 31,68K, straty prenosovej cesty od žiariča ku konvertoru sú asi a=0,95, straty z dôvodu nepresného zamerania sú približne b=0,9. Referenčnú teplotu okolia uvažujte T0=290K.
Riešenie:
Pre ekviv. šum. teplotu antény antény s konvertorom použijeme vzťah podobný (*):
T=Ta.a + (1-a)T0+(F-1)T0, a pre prevádzkový zisk antény: Gp=a.b.G[-]. potom Gp/T=…
Výsledok: 19,16 K-1... 12,82 dB/K

## Slide 35
G/T =
prijímacia anténa - prevádzkový zisk GP :
GP = a.b.G
a, b < 1 …straty prenos. cesty, nepresnosť zamerania a polarizač. chýb
takže môžeme si ešte poznačiť:
a systémový zisk antény s konvertorom:
kde:

## Slide 36
Ďalšie parametre

## Slide 37
C/N – Kvalita príjmu
(C-Carrier-nosná,t.j. nosná frekvencia signálu, N-Noise-šum)
- je to vlastne pomer signálu a šumu na vstupe pozemného prijímača – čiže to, čo sme predtým nazvali SNR .
C/Ν[-]= Pt [W] . Gt.Gr..b / (k.T.B)
Pt...vyslaný výkon, Gt,Gr...zisk vysielacej, resp. prij. antény, b-útlm voľ.priestoru medzi anténami
pozri ďalej
Ďalšie parametre systému:
C/Ν[dB]= Pt [dBW]+Gt[dΒ]+Gr[dB]+b[dB]-10logk-10logT-10logB
v dB:

## Slide 38
λ...vln.dĺžka
R...vzdialenosť (napr. 36.106 m pre GEO)
Príklad:
Vypočítať útlm pre systém GEO pri frekvencii 11 GHz.
Výsledok: -206dB
b...útlm voľného priestoru od vysielacej antény ku prijímacej:

## Slide 39
Ďalšie parametre systému:
Kvalita TV obrazu | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5
C/N [dB] | 5 | 6,6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18
5...výborná
4... dobrá
3... vyhovujúca
2... nevyh.
1...nepoužiteľná
-pre analógový TV signál – stupnica kvality:
-pre digitálny TV signál sú požadované vyššie hodnoty odstupu signál – šum (101 dB)

## Slide 40
Zdroje:
[1] J. Montana: Introduction to Satellite Communications, George Mason Univ. 2003
[2] Mobilné satelitné komunikácie

## Slide 41
C/Ν[-]= Pt [W] . Gt . Gr.. b / (k.Tnoise .B)
Iný pohľad na vzťah C/N:
pretože EIRP = Pt . Gt, , a útlm b = (λ / 4π R)2.
, pretože
plošný výkon Φ = EIRP / (4π R2)

## Slide 42
Príklad:
Vypočítajte celkový pomer C/N prijímača GEO systému pri daných podmienkach: f=1,5 GHz, Pt=1W, Gt=21,7 dBi, straty vo voľnom priestore Lp=187,2 dB, Gr =15 dBi, Ts=24,8 dB/K
Riešenie:
Keďže nemáme zadanú šírku pásma BHz , budeme rátať C/N na 1Hz.
Môžeme jednoducho sčítavať a odčítavať dB – pretože:
C/NdB= 10log (Pt.Gt.b.Gr / (k.T.B)) = Pt dBW+ Gt dB + Gr dBi – Lp dB – 10logk –Ts dB/K – 0
= EIRP – Lp + G/Tprij. dB/K – kdB
= ... = asi 53,3 dB
Tá posledná „0“ to je: 10log1Hz = 0 dB !

## Slide 43
Takže teraz ten rozpočet linky
- Link Budget

## Slide 44
Satelit
Útlm spôsobený dažďom
G/T EIRP
Útlm spôsobený dažďom
Blokovanie
Tienenie
DEM
MOD
D/C
U/C
DIP
HPA
LNA
Zvuk.
dáta
Anténa
Multicestný fading
Pozemná ústredňa
Propagačná cesta
Mobilná pozemná stanica
DIP
HPA
LNA
LNA
HPA
DIP
Transpondér
Frekvenčný konvertor
Anténa
Anténa
G/T, EIRP, C/No
Propagačná cesta
Satelit
zdroj: [2]
Obr.
Ilustrácia faktorov ovplyvňujúcich satelitnú komunikáciu
HPA- High Power Amplifier
LNA-Low Noise Amplifier
DIP – diplexer ?

## Slide 45
Základné parametre systému:
G/T
EIRP – efektívna vyžiarená energia
C / N0 - pomer vyslanej energie k hustote šumovej energie
Problémy:
šum
zisky a útlmy zariadení
blokovanie
útlm prostredia (tienenie stromami, dážď - v prípade Ka pásma a mm-vĺn)
viaccestné šírenie (mnohonásobné odrazy) – multipath fading
odraz (reflection) od morskej hladiny v prípade námornej kom.
Pričom musíme ovládať :
decibelové miery výkonu, zosilnenia, útlmu a pod.
výkon šumu, SNR, šumová teplota, zisk antény, ...

## Slide 46
Vysielanie:
+ Výkon HPA
Vysielacie straty
(káble a konektory)
+ Zisk antény
EIRP
Tx
Strata zameraním antény Tx
Strata vo voľnom priesore
Atmosferické straty (plyny, mraky, dážď)
- Strata zameraním antény Rx
Rx
Príjem
+ Zisk antény
Prijímacie straty
(káble a konektory)
+ Príspevok šumovej teploty
Pr
všetky faktory sa započítajú
ako prírastky (+) alebo
mínusy (-) v [dB]
(viď obr. na 2. slide)
zdroj [1]
Link Power Budget)

## Slide 47
Energetická bilancia komunikačnej linky = súčet všetkých ziskov a strát signálu (v dB) na trase od vysielača po prijímač:
V logaritmickej miere:
Výkonová úroveň prijatého signálu:

## Slide 48
- aká je kvalita príjmu na konci reťazca v ktorom su čiastkové kvality príjmu výrazne odlišné_
odpoveď: taká, aká je naslabšia kvalita príjmu v reťazci

## Slide 49
Doplnenie ku kvalite príjmu:
Ešte nás zaujíma šumový prah družicového prijímača ... prahový S/N
... t.j. najmenšia hodnota C/N, pre ktorú ešte obraz nie je neprijateľný (S/N býva asi 8dB a menší – kvalitné sat. prijímače)
S/N závisí od viacerých faktorov prenosu: modulačného frekv. zdvihu ΔF, šírky pásma B, šírky zvuk. kanála
potom medzi S/N a C/N je vzťah:
kde Gd … modulačný zisk,
Pd ... fyziologický faktor hodnotenia obrazu (asi 13,2 dB)
Vysvetl. a príklady hodnôt:
Δfmax ...frekv. zdvih špička-špička, napr.13,5MHz
faudio....zvukový kanál, napr.8MHz
B ... šírka pásma , napr. 27 MHz
potom Gd je napr. 16,5 dB
a S/N = 14dB+16,5dB+13,2dB=43,7dB
Obraz sa považuje za kvalitný, keď S/N > 40dB…………… pokračovanie 

## Slide 50
Pri nízkych hodnotách C/N sa S/N od neho výrazne odlišuje.
Šumový prah ... hodnota C/N pri ktorej S/N poklesne o 1 dB oproti vypočítanej
hodnote S/N = C/N + Gd. (viď obr.dole)
Pri príjme s úrovňou C/N pod hodnotou šumového prahu
dochádza k výraznému zhoršeniu kvality obrazu.
Obr. zdroj [1]
- snaha je znížiť šumový prah

## Slide 51
Literatúra
[1] J. Bradáč: Družicový přenos signálu, Elektronika 3/90.
[2] S.Ohmori, H.Wakana, S.Kawase:Mobile satellite communications