## Slide 1: Satelitné technológie a služby 2018/19
Lˇ. Maceková
TUKE – FEI - KEMT
Cvičenie 8

## Slide 2
C/N – Kvalita príjmu
(C-Carrier-nosná,t.j. nosná frekvencia signálu, N-Noise-šum)
- je to vlastne pomer signálu a šumu na vstupe pozemného prijímača – čiže to, čo sme predtým nazvali SNR .
C/Ν[-]= Pt [W] . Gt.Gr..b / (k.T.B)
Pt...vyslaný výkon, Gt,Gr...zisk vysielacej, resp. prij. antény, b ... útlm voľ.priestoru medzi anténami
pozri ďalej
Opakovanie:
C/Ν[dB]= Pt [dBW]+Gt[dΒ]+Gr[dB]+b[dB]-10logk-10logT-10logB
v dB:

## Slide 3
λ...vln.dĺžka
R...vzdialenosť (napr. 36.106 m pre GEO)
b...útlm voľného priestoru od vysielacej antény ku prijímacej:

## Slide 4
Príklad - Výkon prijatého signálu:
Vypočítajte veľkosť výkonu prijatého signálu v systéme Orbcomm (little LEO) , keď satelit je vo výške 775 km, jeho EIRP je 6,5 dBW v páśme 137,2 MHz a okrem strát šírením voľným priestorom treba uvažovať ďalšie straty, straty zameraním 0,2 dB, atmosferické straty 2 dB, straty polarizáciou 0,1 dB a straty multicestným šírením 5 dB. Zisk prijímacej antény uvažujte 16 dBi.
Riešenie:
Výška satelitu h = 775 km = 775 . 103 m
EIRP = 6,5 dBW
Nosná f = 137,2 MHz = 137,2 . 106 Hz
straty zameraním a = 0,2 dB
atmosferické straty b = 2 dB
straty polarizáciou c = 0,1 dB
straty multicestným šírením d= 5 dB
Zisk prijímacej antény GR = 16 dBi.
------
Straty šírením voľným priestorom L = (λ / (4Π h)2 = … = … , kde λ = c / f = 3. 108 / (137,2 . 106 )=…
Výkon prijatého signálu C=EIRP + GR +L-a-b-c-d
Výsledok: C = -117 dBW, t.j. 1,67 .10-12 W

## Slide 5
Otázka:
- aká je kvalita príjmu na konci reťazca v ktorom sú čiastkové kvality príjmu výrazne odlišné?
odpoveď: ... taká, aká je naslabšia kvalita príjmu v reťazci

## Slide 6: Kvalita komunikačného kanála medzi dvoma pozemnými stanicami cez satelit (up a down total)

## Slide 7
Pri komunikácii up- a down- linkom - kvalita celková (total)
Kvalita príjmu závisí od najhoršej kvality na trase (princíp „najslabšieho článku v reťazi“)
T ...total (celkový)
U ...uplink
D ...downlink
I0 ... interferenčný šum
(***)

## Slide 8
Príklad
Výpočet kvality pri komunikácii zem lietadlo cez satelit v rámci systému ETS-V.
(starší experimentálny systém pre komunikáciu zem-lietadlo cez satelit)
Vysvetlivky skratiek: GES ... gate Earth station, AES ... aircraft Earth station.
Z GES na satelit (uplink):
GES EIRP .........................................60,7 dBW
straty šírením voľ.priestorom......199,4 dB (d = 37270 km, f = 6GHz)
Zisk sat.antény................................21,7 dBi
Straty napájača ...............................3,0 dB
uplink total C = 60,7-199,4+21,7-3,0= -120,0 dBW
N0 = 10log(kTB) = -228,6 + 10log300 + 10log1Hz= -203,8 dBHz (nie je zmienka o š.pásma, takže uvažujeme kvalitu na 1 Hz)
kvalita uplinku: (C/N0)U= -120 + 203,8 = 83, 8 dBHz
Zo satelitu na lietadlo (downlink):
sat. EIRP .........................................30,5 dBW
straty šírením voľ.priestorom...... 188,5 dB (d = 41097 km, f = 1,5 GHz)
Zisk AES antény................................14,0 dBi
chyba zameriavania antény ..............0,5dB
Straty napájača ...............................3,0 dB
downlink total C = 30,5-188,5+14,0-0,5-3,0= -147,5 dBW
N0 =10log(kTB)= -228,6+10log300= -203,8 dBHz 
kvalita downlinku: (C/N0)D= -147,5 + 203,8 = 56,3 dBHz pokračovanie
[1]

## Slide 9
Výpočet podľa vzorca (***) :
Výsledok (C/N0)T potvrdzuje, že kvalita komunikačného kanála je rovnaká ako tá horšia z dielčích liniek.

## Slide 10: Interferencie
a ich vplyv na šumovú teplotu

## Slide 11
Obr.: Interferencia (spolupôsobenie) iných, nežiadúcich vysielačov v súvislosti so smerovou charakteristikou antény [1]

## Slide 12
S1
S2
E1
E2
ΔTS12
ΔTE12
PE2
PS2
gr1
GR1
GT2
gt2
Obr. Náčrt schémy príjmu na pozemnej stanici, E1 ovplyvneného interferenciou (komunikáciou medzi E2 a S2)
Φ12
θ21
Φ21
θ12

## Slide 13
Máme 2 sat. systémy – S1, E1, S2, E2 (satelity a pozems. stanice). Ovplyvňovanie systému 1 systémom 2 môžeme vyhodnotiť v podobe zvýšenia ekviv. šumovej teploty :
PE2 ... max.výkon hust.
PS2
GT2... zisk antény
GR1
gr1
gT2
k ... 1,38 . 10-23 W/sec/K
LS1E2...straty šírením voľ.priestorom
LS2E1
r ... všetky zisky a straty medzi S1 a E1
-potom zvýšenie ekviv. šumovej teploty ΔT12 systému 1 spôsobené od systému 2 je:

## Slide 14
Príklad – interferencie:
Máme 2 systémy v pásme C (6 GHz). Syst. 1 je ovplyvňovaný systémom 2, ale len uplink. Celková šumová teplota C-C linku systému 1 je 80 K.
Ďalšie vst. údaje: Satelit S1:
Výsledky: 1000 K, 18,2 K, ΔT/T = 22,8 %, čo je viac ako 6% a preto musí byť frekv. korekcia – koordinácia ITU
pozícia ... 150° E
zisk antény smerom k E2 ... gr1(Φ12)=21dBi
zisk antény smerom k E1 ... gr1(0) = 22dBi
zisk transpondéra ... 110 dB
straty šírením od S1 k E1 (37270 km) ... 199,4 dB
Riešenie: Výpočet ΔTS12, a ΔT12, pričom r= 110+22-199,4+50 [dB]
Pozem.stanica E1: zisk antény smerom k S1 ...GR1(0)= 50dBi
Satelit S2 : pozícia ...145 ° E
Pozem. st. E2: pozícia .... 145 ° E, 43 ° N
zisk antény smerom k S1 ... GT2(θ21)=13,4 dBi
vysiel. výkon ... PE2=-33 dBW/Hz
straty šírením od E2 k S1 (37991km) ...199,5 dB

## Slide 15
Metódy na redukovanie interferencií:
v uplinku:
- zníženia EIRP z E2,
zvýšenie EIRP z E1,
zlepšenie vyžarovacieho obrazca na E2,
zlepšenie polarizácie,
výber miesta pre E2,
...,
zmena satelitu na orbite
Podobne v downlinku

## Slide 16: Digitálny prenos
Energetická bilancia

## Slide 17
Doplnenie ku energetickej bilancii – pre digitálne signály
rb ... prenosová rýchlosť, kanálová, bitová [bps]
rS ... symbolová rýchlosť [baud = počet symbolov za sec.]
n ... počet bitov na symbol  počet rôznych symbolov M = 2n
....... n=log2M, a rb = rS.. n = rS . log2M
t.j. počet stavov za sek. x počet bitov na stav
BER (Bit Error Rate) – chybovosť – počet chybných bitov na celkový počet (napr BER = 10-7, t.j. chybný bit na celkový počet 107)
ES/N0 ... pomer energie na symbol ku šumovej spektr. výkonovej hustote
Eb/N0 ... pomer energie na bit ku šumovej spektr. výkonovej hust.
Ak TS je trvanie 1 symbolu, potom:
a v [dB]: 10 log ...

## Slide 18
B ... šírka pásma kanála [Hz]

## Slide 19
Príklad
Linková bilancia pre komunikáciu z ručného terminálu s nízkym vysielacím výkonom na MEO satelit
Vysielací výkon osob.terminálu .......................Pt=0,25 W  - 6 dBW
Zisk terminálovej antény ..................................Gt= 3 dBi
terminálový EIRP ................................................Pt + Gt = - 3 dBW
útlm vo voľnom priestore (f=2GHz;výška 10354km, elevácia 10°)
.......................Lo=181,6 dB
Zisk sat.prijímacej antény
(D=3m; zisk na okraji pokrytia) ........................G=33,7dBi – 3dB=30,7dBi
Šumová tepl. antény ............................................290 K
Šumová teplota LNA (F=1dB) ...............................75 K
Efektívna šum. teplota ..........................................T=365K  25,6 dBK
pomer G/T satelitu ................................................G/T = 5,1 dB/K
Boltzmann.konšt. ..................................................k=-228,6 dBWs/K
prenosová symbol.rýchlosť .............................. ....rs = 10 kbaud = 104baud  40 dBHz
Es/No= EIRP – L + G/T – k – rs = -3-181,6+5,1+228,6-40 = 9,1 dB
Keďže pre daný typ kódovania (koherentné BPSK) pre BER=10-6 postačuje pomer Es/No=2dB, máme ešte rezervu 9,1- 2= 7,1 dB (link margin), ktorá sa využije pre rôzne straty.

## Slide 20
GPS
lit. [2]

## Slide 21: Všeobecné fakty
Global Positioning System
U.S. Department of Defense, 12 mld. dolárov
24 satelitov + pozemné stanice
presnosť – metre až centimetre
ekonomické, miniaturizované prijímače, použiteľné v autách, lodiach, poľnohospodárstve, stavebníctve, a pod.
prijímač musí mať priamu viditeľnosť na min.4 satelity;
vertikálna presnosť je menšia než horizontálna

## Slide 22: Technické špecifikácie
výška (altitude) – 20 165 km (MEO)
hmotnosť na orbite – 860 kg (stredne veľké)
veľkosť cca 5 m so solárnymi panelmi
perióda orbity: 12 h.
i = 55°
5 monitorovacích staníc: Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein, Colorado Springs

## Slide 23: Princíp
Triangulácia
- na základe časového oneskorenia signálu sa vypočítajú vzdialenosti nášho miesta od 3 satelitov  naša pozícia je jedným z 2 priesečníkov 3 guľových plôch – väčšinou len jedno z tých miest je logicky možné, alebo sa urobí ešte 4. meranie na presné určenie
[1]

## Slide 24
ako?
každý sat. má svoj jedinečný kód (obrazec, pseudonáhoná postupnosť - PNS), ktorý príde na anténu prijímača. každý obrazec tam dorazí v inom čase, v závislosti od vzdialenosti prísl. satelitu. Prijímač rozpozná obrazec a vypočítava pseudovzdialenosť. Problém je presne skoordinované časovanie – prijímač je v určitom časovom posune, ktorý sa tiež premietne do vzdialenosti.
Keď prijímač rozpozná satelit, príjme od neho navigačnú správu PNS (jej súčasťou je aj aktuálny GPS – čas, sada efemérov – údajov o sat. dráhe a pozícii satelitu x,y,z/ WGS84 – World geodetic System)
Z pozícií 3 satelitov a pseudovzdialeností od nich sa v prijímači vypočíta jeho vlastná pozícia x,y,z a časový posun.
Vznikne oblasť, kde sa prijímač nachádza. Jeho presné miesto sa určí pridaním rovnakého časového posunu Δt (výpočtom) pre výpočet vzdialeností od všetkých troch satelitov, ktoré (guľové plochy) sa už stretnú v 1 bode (a zároveň sa prijímač zasynchronizuje na UTC –koordinovaný svetový čas)

## Slide 25
11,000 miles sphere
12,000 miles sphere
Guľa s polomerom 11,000 míľ
Guľa s polomerom 12,000 míľ
(1míľa=1,609 km)
Podľa dvoch meraní sa nachádzame na tejto kružnici
Guľa s polomerom 11000 míľ
Guľa s polomerom 12000 míľ
Guľa s polomerom 13000 míľ
Podľa troch meraní jeden z týchto dvoch bodov je naša poloha

## Slide 26: Presné časovanie
Každý z 24 satelitov má 4 atómové hodiny (!)
každý vysiela údaje o svojej pozícii –namodulované na nosnú, opakovane v presných časových intervaloch regulovaných hodinami
prijímač na zemi prijíma a dekóduje tieto signály, synchronizuje sa na atómové hodiny (UTC s presnosťou pod 100 ns); komunikuje cez 4 kanály a meria súčasne 4 hodnoty
možný problém: dlhý kábel od antény po prijímač  - v kábli sa šíri signál pomalšie nutná korekcia výpočtov

## Slide 27
Príklad:
Akú chybu vo vzdialenosti od presnej pozície by vniesla časová nepresnosť o veľkosti 0,001 s?
Výsledok: cca 300 km !

## Slide 28: Korekcie chýb
chyby rôzneho druhu a pôvodu [1]:
- prechod signálu obalmi zeme –
- korekcie možné využitím dvoch frekvencií - L1, L2 (1575.42 MHz a 1227.60 MHz; dual frequency measurements) – nižšia a vyššia – každá sa prechodom prostredím správa inak, a to sa vyhodnocuje a použije na korekciu – v drahšej, vojenskej technike

## Slide 29: Diferenčné GPS
ešte presnejší systém: 2 prijímače, jeden z nich má presnú pozíciu a koriguje výpočet druhého
vojenské

## Slide 30: Ďalšie navigačné a pozičné systémy
GLONASS (Russia, civilom prístupnýý od r.2007),BeiDou-2 (China), Galileo (EU)
Landmarks (Pozemné značky): Fungujú len na určenom mieste. Môžu byť prenesené alebo zničené environmentálnymi faktormi
Dead Reconing: Veľmi komplikovaný. Presnosť záleží na výpočtoch. Často dochádza k chybám
Celestial: Komplikované. Funguje len v noci za dobrého počasia, limitovaná presnosť
OMEGA: Založená na rádiových základniach. Limitovaná presnosť a subjekt musí prijímať rádiové vlny
LORAN: Limitované pokrytie(najčastejšie pobrežie). Variabilná presnosť, vzhľadom na geografickú situáciu. Náchylné k skokom a prerušeniam
SatNav: Založená na nízkofrekvenčnom dopplerovskom meraní. Je citlivé na malé pohyby prijímača. Málo satelitov, takže update je zriedkavejší

## Slide 31
[2]

## Slide 32
[2]

## Slide 33
[2]

## Slide 34
[2]

## Slide 35
[2]

## Slide 36
[2]

## Slide 37
[2]

## Slide 38
[2]

## Slide 39
[2]

## Slide 40
DOP – dilution of precision
[2]

## Slide 41
[2]

## Slide 42
Geodetické systémy (Geodetic Data )
[2]

## Slide 43
[2]

## Slide 44
[2]

## Slide 45
[2]

## Slide 46
[2]

## Slide 47
Literatúra
[1] S. Ohmori, H. Wakana, S. Kawase : Mobile satellite communications, Artech House, 1998.
[2] Application Engineering u-Nav Microelectronics – GPS Tutorial – Signals and Data